## Slide 1
QE · 组会汇报
面向视觉测试数据的
可解释状态覆盖与缺口驱动补样
1
可解释特征
2
覆盖缺口
3
预算化补样
4
独立验证
组会汇报 · 2026.09.16
研究对象：测试数据集
一个视觉数据集的图像很多的情况下，是否就代表它已经提供了充分的测试证据？如果数据主要集中在少数常见条件下，我们能不能定位具体缺少什么，并按照缺口补充数据？
把图片转换成视角、尺度、遮挡和场景等可解释特征
统计未覆盖或低频状态
在有限预算下定向补样
用公平基线和独立测试验证这些补样是否真的有用。
Notes: 先提出问题：图片很多是否就代表测试充分？再指向页面下方的研究闭环。第一，用可解释特征把图片转换成视觉状态；第二，统计缺失或低频状态；第三，在固定预算下进行定向补样并与基线比较；第四，用独立测试集验证模型收益。当前已经跑通状态提取、缺口诊断和定向补图，等预算对照与独立模型验证尚未完成。

## Slide 2
01 · MOTIVATION
同一类别、相同数量，不代表相同测试证据
左侧是初始集中常见的正面、清晰、无遮挡状态；右侧是补图候选中的差异状态
A：常见条件集中
正面 · 清晰 · 无遮挡
正面 · 单犬
清晰 · 无遮挡
近景 · 轮廓完整
常见视角 · 易识别
B：差异条件出现
数量 · 朝向 · 尺度 · 动作与场景
多犬与人物
背向与雪地
极小目标
跳跃与交互
≠
只看 dog 的图片数量，会掩盖类别内部的视角、尺度、遮挡、动作和场景差异。
真实图像示例来自 COCO 2017；红框为程序固定的 A 目标。
QE · MAIN
2
Notes: 这一页分成左右两类来看。左边四张都来自初始500张数据，主要是单犬、正面、清晰、无遮挡，属于比较常见、也比较容易识别的条件。如果大量图片集中在这类条件里，dog的总数即使很多，提供的测试证据仍然比较单一。右边仍然是dog类别，但出现了多犬和人物共现、背向和雪地、极小目标、跳跃与人物交互等差异条件。这里的八张图只是用于直观说明，并不代表完整分布统计。我想强调的是：同一类别、相同数量，不等于覆盖了相同的视觉条件。因此后面不再只统计dog有多少张，而是进一步测量类别内部的重要视觉状态是否出现、样本是否足够。

## Slide 3
05 · CURRENT WORK
当前验证载体： 犬类视觉状态覆盖流程
固定目标、三视图输入、23项枚举特征、严格校验与缺口驱动选图
COCO 有目标框、类内状态丰富；VLM只负责属性测量，不是被测识别模型。
项目流程与证据：docs/dog_v3_1_overall_workflow.md；docs/dog_v3_1_claim_evidence.md
QE · MAIN
Notes: 按图从左到右讲，不逐项念文字。第一，初始500张和候选400张保持独立。第二，每张图由程序根据COCO框固定一个A目标，并提供原图、标记图和裁剪图。第三，VLM输出23项有限枚举特征。第四，程序严格校验JSON、枚举、依赖关系并保留原始响应。第五，根据低频状态从候选池选择100张，最后冻结清洁数据集。

## Slide 4
05 · CURRENT WORK
初步结果：覆盖能够被测量，也能够被定向改善
但当前证据只支持“状态覆盖改善”，不支持“识别性能改善”
900 / 900
严格特征响应通过校验
500初始 + 400候选
600
最终清洁图片
600合并
78.64% → 84.17%
状态覆盖指数
提升5.53个百分点
45 → 33
最终低频状态数量
清洁600张口径
观察｜覆盖 +5.53 pp，低频状态 45 → 33
解释｜当前协议下，状态缺口得到改善
边界｜不是识别性能；尚无随机基线
QE · MAIN
Notes: 先讲可支持结论：在固定dog_v3.1协议和当前候选池内，定向补图后覆盖指数由78.64%提高到84.17%，最终低频状态数从45降到33。然后主动说边界：900/900只表示输出通过严格格式和规则校验，不是23项特征全部识别正确；补图策略正是优化覆盖，所以还不能据此证明策略优于随机，更不能解释成识别准确率提高。

## Slide 5
02 · RELATED WORK
覆盖分数不是终点：还要回答“有没有测试收益”
TEASMA约束效用结论，SELECT约束策略比较
TEASMA · IEEE TSE 2024
把覆盖连接到故障检出
解决问题
一个测试集的充分性分数，是否真的对应更强的故障发现能力？
核心思路
利用已有充分性指标，为具体 DNN 建立测试集故障检出率预测模型。
启示
覆盖不是终点，必须再用新增错误或独立故障检出进行验证。
SELECT · NeurIPS 2024
统一预算下比较数据选择
研究范围
它研究训练数据策展，而不是测试充分性；
核心原则
不同选择策略使用同一数据预算、同一任务和同一评价条件，再比较下游表现。
启示
定向补 100 张必须与随机补 100 张公平比较，不能只报告覆盖率上升。
注意：SELECT研究训练数据策展；这里借鉴的是“统一预算与基线”的评价原则。
Abbasishahkoo et al., TEASMA, IEEE TSE 2024；Feuer et al., SELECT, NeurIPS 2024
QE · MAIN
Notes: 这一页决定后面怎样诚实解释自己的结果。TEASMA提醒我们，充分性指标要和故障检出能力建立联系。SELECT虽然研究的是训练数据策展，不是测试充分性，但它强调同一预算和统一基线。由此可知，仅仅让自己定义的覆盖指数升高，不能证明补样策略更好。

## Slide 6
04 · MY DIRECTION
研究方向：从“测量表”走向“决策闭环”
黑盒条件下，诊断视觉测试数据缺少哪些可解释证据，并指导有限预算行动
给定测试目标与候选数据，如何识别缺少证据的视觉状态，并给出可验证的复核与补样决策？
RQ1
可靠测量
如何将图片稳定转换为
有限、可核验的视觉状态？
schema · unknown · 人工复核
RQ2
缺口定义
如何依据测试目标判断
哪些状态缺失或证据不足？
需求 · 参照 · 组合约束
RQ3
行动与收益
固定预算下，如何分配
复核与补样并验证收益？
随机基线 · 故障 · 成本
当前犬类实验覆盖 RQ1、RQ2 与初步补样；RQ3 的独立效用验证尚未完成。
QE · MAIN
Notes: 这一页给出我的正式研究问题。定位不是再做一个编码器，也不是声称提出通用充分性理论，而是做可解释、可追溯的测量和决策流程。当前dog实验已经把图片转为状态、统计缺口并做了候选补图，但尚未完成随机基线和独立模型故障收益验证。

## Slide 7
06 · RESEARCH METHOD
第一阶段验证主线：D0 → dog 训练补样 → D1
检验覆盖诊断的训练数据效用；测试集故障检出能力需要另行验证
1
固定总集 D0
按类别整理，固定
训练 / 验证 / 测试划分
计划：统一模型得到
基线指标 M_before
2
分析 dog 训练子集
固定 COCO 目标
输出23项视觉特征
当前已测：补图前覆盖率
C_before = 78.64%
3
得到 Ddog+
只在训练候选中
选择补充图片
合并 dog 子集后已测
C_after = 84.17%
4
计划构建 D1
Ddog+ 合并进 D0_train
保持相同实验配置
重训得到 M_after；
固定 D_test 比较
两条结果线分别报告
覆盖变化：ΔC = C_after − C_before
模型变化：ΔM = M_after − M_before
当前仅完成 dog 覆盖对比；D0 / D1 模型训练待完成，且不能替代固定模型下的测试故障检出验证。
QE · MAIN
Notes: 先明确这是第一阶段的训练数据效用验证，不是对当前数据流程的重复。D0固定训练、验证和测试划分并得到M_before；随后只分析dog训练子集，根据低频状态得到Ddog+，测试集不参与选图。Ddog+与原dog子集合并后，当前已测覆盖由78.64%到84.17%；把Ddog+并入D0_train形成D1、重训M_after并在固定D_test评价仍待完成。该结果即使完成，也不能替代固定被测模型下的测试集新增故障检出验证。

## Slide 8
06 · ANALYSIS
结果分析：覆盖变化能否解释模型变化？
ΔC 是过程结果，ΔM 才能回答补图是否改善了任务表现；两者必须联合解释
当前已知
+5.53 pp
覆盖指数变化 ΔC
78.64% → 84.17%
待测
模型性能变化 ΔM
同一固定测试集
因此当前只能说：
缺口驱动补图改善了定义下的状态覆盖。
ΔC / ΔM 联合判读
ΔC ↑
ΔM ↑
支持“补充状态”可能带来任务收益
ΔC ↑
ΔM ≈ 0
覆盖指标变好，但新增状态未转化为模型收益
ΔC ≈ 0
ΔM ↑
性能变化可能来自训练随机性或其他数据因素
ΔC ↓
ΔM ↓
检查清洁、标签、重复与数据分布变化
需要控制：模型、训练轮数、随机种子、总预算、固定测试集、去重规则
分析结论的强弱取决于：ΔM 是否显著、是否跨模型复现、是否优于等预算基线。
QE · MAIN
Notes: 这页补上真正的分析。第一，当前已有的数据只有ΔC，所以只能说明定义下的状态覆盖增加。第二，只有把补图加入训练集，并在完全固定的测试集上比较M_before和M_after，才能知道模型性能是否变化。第三，不同ΔC/ΔM组合有不同解释：最理想是两者都上升；如果覆盖上升但性能不变，说明覆盖指标可能没有预测任务收益；如果性能变化但覆盖不变，要检查训练随机性和其他数据因素。最后要做等预算基线、多个随机种子和跨模型复现。

## Slide 9
07 · SUMMARY
总结：从覆盖诊断走向可验证的数据行动
当前完成了状态测量与缺口驱动补图；更强结论仍需要公平基线和独立效用验证
1
已经完成
• 固定目标与三视图输入
• 23项视觉状态和严格校验
• 缺口驱动选择100张补图
2
当前证据
• 覆盖指数：78.64% → 84.17%
• 低频状态：45 → 33
• 只支持状态覆盖改善
3
下一步验证
• 人工一致性与标签有效性
• 等预算随机/分层基线
• 固定测试集上的 ΔM 与故障检出
TAKE-HOME
覆盖的价值不是替代模型性能，而是指出“哪些测试证据还没有”，并指导有限预算下的补样。
当前结论边界：流程已运行、状态覆盖已改善；策略优越性和模型收益仍待验证。
QE · SUMMARY
Notes: 总结时按三列讲。第一，当前已经跑通固定目标、23项状态提取、严格校验和缺口驱动补图。第二，已有证据是覆盖指数由78.64%提高到84.17%，低频状态由45降到33；这只支持状态覆盖改善。第三，下一步验证标签有效性、等预算基线、固定测试集上的模型变化和故障检出能力。最后读出Take-home message：覆盖不是模型性能的替代品，而是用于发现仍然缺少的测试证据。